## Slide 1: מה לקורונה ולזיהום האויר?
רויטל גולדשמיד, מרכז מחקר סביבתי חיפה
29.03.2020

## Slide 2
מה לקורונה ולזיהום האויר?
אנשים בבית, לא נוסעים לשומקום ובתקופת העוצר יש פחות זיהום אויר מתחבורה.
תחבורה זה למעשה שריפת דלקים בשביל אנרגיה למכוניות - וזה מזהם!
אז אם היינו צריכים הוכחה לכך ששימוש בדלקים פוסילים זה מזהם ומיותר – באה תקופת העוצר של הקורונה ומוכיחה לנו כי:
תם העידן השימוש בדלקים מזהמים סוף תקופת תעשיית הזיקוק הפוסילי
צריך לקדם את מעבר המשק לאנרגיות מתחדשות
ולסגירת תעשיית הזיקוק והפטרוכימייה המזהמות

## Slide 3: אם משווים את התקופה של לפני העוצר של הקורונה (תחילת חודש מרץ) לאחרי העוצר (מה15 לחודש) רואים :
הפחתה של עד 50% מזיהום בבנזן מסרטן בתחנות התחבורתיות בחיפה, כ-30%-40% ירידה בבנזן בתל אביב, אשדוד ובירושלים
הפחתה של עד כ- 60% בחלקיקים נשימים בנשר, באר שבע ועפולה, ירידות של כ50% בחיפה
הפחתה של עד 60% בתחמוצות חנקן סמוך לכבישים ראשיים כמו כביש 4, הפחתה של בין 40% ל50% לאורך צירי כבישים בתוך הערים הגדולות בחיפה, ירושלים, תל אביב, ראשון לציון
מפתיע שבתוך כל הפחתות הזיהום אנחנו לא רואים הפחתה במזהם שניוני רעיל – אוזון קרקע. אלא דווקא עלייה.

## Slide 4
איך מודדים זיהום אויר?
על ידי מספר סוגים של מזהמים
בניהם חלקיקים מזהמים אורגנים נדיפים
ותחמוצות חנקן
ובודקים אם הריכוזים עלו או ירדו

## Slide 5: בחנו את הנתונים במרץ 2020
לפני העוצר: תקופה של 1-15 למרץ
אחרי העוצר תקופה של 16-29 למרץ

## Slide 6: מזהם ראשון: בנזן מסרטן

## Slide 7: הפחתה בריכוזי בנזן בחיפה (מדד יממתי)
תקופת העוצר
גרף מתוך אתר הגנ"ס

## Slide 8
הפחתה בריכוזי בנזן בחיפה (מדד שעתי)
תקופת העוצר

## Slide 9: ירידות בבנזן בכל הארץ (בכל גרף המספר מייצג כמה ירד)
Chart: ירידות משמעותיות בזיהום מסרטן של בנזן תחבורתי בכל הארץ לפני ואחרי העוצר (15נק. יחוס מרץ 2020)
| אשקלון דרום | עירוני ד | ניר גלים 2 | ירוחם | הדר | ב''ש רמת.ח | אשדוד-איגוד | בר אילן -י''ם | עצמאות חיפה
 | 0.35397 | 0.47286 | 0.37434 | 0.26227 | 0.28583 | 0.39167 | 0.39535 | 0.35484 | 0.49695

## Slide 10: תחמוצות חנקן

## Slide 11
  ההפחתה משמעותית יותר בתחמוצות חנקן היא בערים גדולות שהזיהום העיקרי שלהם בתחמוצות חנקן הוא תחבורה כמו למשל תל אביב
  לכן ההפחתה בתל אביב גדולה מההפחתה בחיפה שכאן לתעשיות ולנמל יש חלק נכבד בזיהום

## Slide 12: הפחתה בריכוזים השעתיים של Nox בתחנות התחבורתיות בחיפה
תקופת העוצר

## Slide 13: הפחתה גם בריכוזים השעתיים של Nox בתחנות הכלליות (תעשייתיות) בחיפה.
תקופת העוצר

## Slide 14
הפחתת הנוקסים הרבה יותר משמעותיים במטרופולינים
בהם הזיהום העיקרי הוא מתחבורה בלבד (ירושלים)
תקופת העוצר

## Slide 15
בחיפה רוב הנוקס הוא מנמלים ותחבורה אז ההפחתה בנוקס משמעותית
(בכל גרף המספר מייצג כמה ירד)
Chart: ירידות משמעותיות בכל הארץ בתחמוצות חנקן לפני ואחרי העוצר (15 במרץ 2020 נק. יחוס)
| חיפה אחוזה | חיפה הדר | חיפה (העצמאות) | ראשון לציון | כביש 4 | דוש דן (אחד העם) | ירושלים
 | 0.51314 | 0.42176 | 0.47811 | 0.48489 | 0.58712 | 0.45322 | 0.45207

## Slide 16: בחיפה רוב הנוקס הוא מנמלים ותחבורה
Chart: %פליטות NOX במפרץ חיפה לפי סקטורים (נתוני מצאי הגנ"ס 2018)
| תעשייה | תחבורה כבישית | תחבורה לא כבישית (צמ"ה) | רכבות | כלי שיט בנמלים | שריפת עץ לחימום ביתי
 | 1748.6498 | 1055.4039 | 423.4469 | 286.0702 | 4715.8898 | 2.7875

## Slide 17: חלקיקים נשימים

## Slide 18
  חלקיקים נפלטים מתהליכי שריפה בתעשיות ובתחבורה
  היו עליות של עד 60% לעומת מרץ שנה שעברה (יותר אבק תחבורתי ותעשיתי באויר השנה)
  אבל עוצר הקורונה עצר את זה – ומרגע העוצר נמדדו ירידות משמעותיות בריכוזים של PM10 בארץ

## Slide 19
Chart: ירידות משמעותיות בכל הארץ בחלקיקים נשימים לפני ואחרי העוצר (15 במרץ 2020 נק. יחוס)
| באר שבע | גוש עציון | ירושלים-ספרא | קרית אתא | נשר | חיפה-נו"ש | עפולה | גוש דן - שיכון ל
 | 0.57459 | 0.50404 | 0.3648 | 0.50578 | 0.55526 | 0.476 | 0.61362 | 0.3456
ירידות משמעותיות בחלקיקים נשימים
(בכל גרף המספר מייצג כמה ירד)

## Slide 20: חלקיקים נשימים PM10 בכל הארץ –
ברמה השנתית- עדיין עלייה
Chart: עליות בכל הארץ בחלקיקים נשימים לעומת מרץ שנה שעברה (2019,2020)
| באר שבע | גוש עציון | ירושלים-ספרא | קרית אתא | נשר | חיפה-נו"ש | עפולה | גוש דן - שיכון ל
 | 0.69726 | 1.6215 | 1.1118 | 1.5043 | 1.3127 | 1.5315 | 1.4236 | 1.2424

## Slide 21: אוזון קרקע מזהם
אוזן קרקע רעיל נוצר מתחמוצות חנקן וחומרים אורגנים נדיפים
בשניהם היו ירידות ובאוזון עליות
המשרד להגנת הסביבה לא ידע לתת על זה תשובות

## Slide 22: עליות באוזון!!! אם אוזון מורכב מנוקס שירד ואורגנים נדיפים שירד אז איך יש עלייה באוזון קרקע? למה להגנס אין תשובות?
Chart: עליות מטרידות במזהם שניוני אוזון קרקע רעיל על אף עוצר הקורונה (15 במרץ 2020 נק. יחוס)
| ניר גלים | אשדוד-איגוד | דרך פ'ת | יד אבנר | שפרינצק | ק.ים | ק.טבעון | ק.אתא | פארק הכרמל | נשר | נ.שאנן | כ.חסידים | גליל מערבי
 | 1.3396 | 1.3035 | 1.2465 | 1.2354 | 1.0447 | 1.1478 | 1.0158 | 1.0503 | 1.0598 | 1.0277 | 1.0809 | 1.0383 | 1.0412

## Slide 23: הפחתת הנוקסים הרבה יותר משמעותיים במטרופולינים בהם הזיהום העיקרי הוא מתחבורה בלבד (גוש דן)
תקופת העוצר

## Slide 24: מדד 8 שעתי של O3 באשדוד . מזהם נשימה שניוני של Nox+VOCs – אין שינוי.
*(ערך חוק 140 ל-8 שעתי)
תקופת העוצר

## Slide 25
מדד 8 שעתי של O3 בגוש דן .
מזהם נשימה שניוני של Nox+VOCs – אין שינוי.
*(ערך חוק 140 ל-8 שעתי)
תקופת העוצר

## Slide 26: מדד 8 שעתי של O3 בחיפה . מזהם נשימה שניוני של Nox+VOCs – אין שינוי.
*(ערך חוק 140 ל-8 שעתי)
תקופת העוצר

## Slide 27
צריך לקדם את מעבר המשק לאנרגיות מתחדשות
וסגירת זיקוק הדלקים הפוסילים והתעשיות הפטרוכימיות המזהמות
  העידן הפוסילי OUT. אנרגיות מתחדשות IN